## Slide 1: 第2章 计算机基本原理
2.1 计算机系统组成
2.2 存储器
2.3 中央处理器（CPU）中的寄存器
2.4 外部设备和接口
2.5 32位80x86 CPU的工作模式

## Slide 2: 2.1 计算机系统组成
计算机的基本工作原理是存储程序和程序控制。
冯诺依曼原理的计算机结构

## Slide 3: 2.2 存储器
2.2.1 16位结构的CPU
2.2.2 存储器
2.2.3 存储器分段
2.2.4 逻辑地址
2.2.5 CPU对内存的读写操作

## Slide 4: 2.2.1 16位结构的CPU
8086是16位结构的CPU。16位结构的CPU具有以下几方面的结构特征：
（1）数据总线为16位；
（2）运算器一次最多可以处理16位的数据；
（3）寄存器的最大宽度为16位；
（4）寄存器和运算器之间的通路为16位。

## Slide 5: 2.2.2 存储器
1. 基本存储单元
计算机存储信息的最小单位是一个二进制位（bit）
8位二进制位组成一个字节(Byte)
2个字节（16位）组成一个字(Word)
2个字（32位）称为双字。
80x86微机的内存储器以字节为基本存储单位，或叫基本存储单元

## Slide 6: 2.2.2 存储器
2.内存中字的存储
字与字节的对应关系
从31200H单元开始存放的字数据为A28FH，从31202H单元开始存放的字数据为1234H，分别记为：
（31200H）字=A28FH
（31202H）字=1234H

## Slide 7: 2.2.3 存储器分段
1.分段的概念
内存并没有分段，分段只是CPU管理内存的方式。
图2-4分段示意图

## Slide 8: 2.2.3 存储器分段
80386以后不再进行分段

## Slide 9: 2.2.3 存储器分段
2.段的类型
代码段—用于存放指令，代码段段基址存放在段寄存器CS
数据段—用于存放数据，数据段段基址段地址存放在段寄存器DS
附加段—用于辅助存放数据，附加段段基址存放在段寄存器ES
堆栈段—是重要的数据结构，可用来保存数据、地址和系统参数，堆栈段段基址存放在段寄存器SS

## Slide 10: 2.2.4 逻辑地址
逻辑地址是用户编程时使用的地址，分为段地址
和偏移地址两部分。
段地址：偏移地址

## Slide 11: 2.2.4 逻辑地址
可以写下3位数据的纸条
可以写下4位数据的纸条
如何描述从宿舍到教室的距离？

## Slide 12: 2.2.4 逻辑地址
例题2-1 段基址为1896H，偏移地址为1655H。其物理地址为多少？
18960H+1655H=19FB5H

## Slide 13: 2.2.4 逻辑地址
例题2-2 段基址与内存分段情况如图2-9所示，观察各个段的大小与分布，判断其地址范围标出每个段首地址和末地址。
从图中看出如下内容。
代码段有64KB，它的地址范围在210E0H~310DFH，已经达到段的最大范围。
附加段只有2KB，地址范围在34500H~34CFFH之间。
数据段为16KB，其地址范围为34D00H~38CFFH。可知数据段紧接着附加段的最后单元存放，而不必在附加段的64KB最大区域之外设置其他段。此方式也称为段重叠，可充分利用现有的存储空间。
堆栈段的空间最小，只有512个字节单元，它的地址范围是84180H~8437FH。

## Slide 14: 2.2.5 CPU对内存的读写操作
CPU要想进行数据的读写，必须和外部器件（芯片）进行下面3类的信息交互。
（1）存储单元的地址（地址信息）
（2）器件的选择，读或写命令（控制信息）
（3）读或写的数据（数据信息）

## Slide 15: 2.2.5 CPU对内存的读写操作
CPU从地址为3的内存单元中读取数据的过程
（1）CPU通过地址线将要进行操作的内存单元地址“3”发出；
（2）CPU通过控制线发出内存读命令，选中存储器芯片，并通知它，将要从中读取数据
（3）存储器将内存单元地址为“3”中的数据“32H”通过数据线送入CPU
写操作与读操作的步骤相似，如向地址为“3”的单元写入数据“FFH”。
（1）CPU通过地址线将要进行操作的内存单元地址“3”发出；
（2）CPU通过控制线发出内存写命令，选中存储器芯片，并通知它，要向其中写入数据。
（3）CPU通过数据线将数据“FFH”送入内存的地址为“3”的单元中。

## Slide 16: 2.2.5 CPU对内存的读写操作
要让一个计算机或微处理器工作，应向它输入能够驱动它进行工作的电平信息（即机器码）。
对于8086 CPU，下面的机器码，能够完成从内存地址为“3”的单元读数据。
机器码：101000010000001100000000
含义：从内存地址为“3”的单元读取数据送入寄存器AX
机器码是01串，难以记忆和书写，用汇编指令来表示，情况如下。
机器码：10100001 00000011 00000000
对应的汇编指令：Mov AX, [3]
含义：从内存地址为“3”的单元读取数据送入寄存器AX

## Slide 17: 2.3 中央处理器（CPU）中的寄存器
2.3.1 寄存器介绍
2.3.2 CS和IP
2.3.3 堆栈

## Slide 18: 2.3.1 寄存器介绍
1.通用数据寄存器
8086 CPU的所有寄存器都是16位的，可以存放两个字节。AX、BX、CX、DX这4个寄存器通常用来存放一般性的数据，有时候也可以存放地址，被称为通用数据寄存器。
①AX：累加器，运算时较多使用这个寄存器，有些指令规定必须使用它。
②BX：基址寄存器，除了存放数据，它经常用来存放一段内存的起始偏移地址。
③CX：计数寄存器，除了存放数据，它经常用来存放重复操作的次数。
④DX：数据寄存器，除了存放数据，它有时存放32位数据的高16位。

## Slide 19: 2.3.1 寄存器介绍
2.地址寄存器
16位的8086处理器有4个16位的通用地址寄存器。它们的主要作用是存放数据的所在偏移地址，也可以存放数据。这4个寄存器不能再拆分使用。
①SP：堆栈指针，这是一个专用的寄存器，存放堆栈栈顶的偏移地址。
②BP：基址指针，可以用来存放内存中数据的偏移地址。
③SI：源变址寄存器，它经常用来存放内存中源数据区的偏移地址，所谓变址寄存器，是指在某些指令作用下它可以自动地递增或递减其中的值。
④DI：目的变址寄存器，它经常用来存放内存中目的数据区的偏移地址，并在某些指令作用下可以自动地递增或递减其中的值。

## Slide 20: 2.3.1 寄存器介绍
3.段寄存器
16位80x86处理器有4个16位的段寄存器，分别命名为CS，SS，DS，ES。它们用来存放4个段的段基址。
①CS：代码段寄存器，用来存放当前正在执行的程序段的段基址。
②SS：堆栈段寄存器，用来存放堆栈段的段基址。
③DS：数据段寄存器，用来存放数据段段基址。
④ES：附加段寄存器，用来存放另一个数据段的段基址。

## Slide 21: 2.3.1 寄存器介绍
4. 指令指针寄存器
IP：指令指针寄存器，存放即将执行指令的偏移地址。
5. 指令指针寄存器
FLAGS：存放CPU的两类标志。
状态标志：反映处理器当前的状态，如有无溢出，有无进位等。
状态标志有6个：CF、PF、AF、ZF、SF和OF。见表2-2
控制标志：用来控制处理器的工作方式，如是否响应可屏蔽中断等
控制标志有3个：TF、IF和DF

## Slide 22: 2.3.2 CS和IP
8086 CPU的工作过程可以简要描述如下。
（1）从CS:IP指向的内存单元读取指令，读取的指令进入指令缓冲器；
（2）IP=IP+所读取指令的长度，从而指向下一条指令；
（3）执行指令，转到步骤（1），重复这个过程。
CS和IP的内容提供了CPU要执行指令的地址。

## Slide 23: 2.3.3 堆栈
堆栈区就是这样一个特殊的存储区，它的末单元称为栈底，数据先从栈底开始存放，最后存入的数据所在单元称为栈顶。当堆栈区为空时，栈顶和栈底是重合的。数据在堆栈区存放时，必须以字存入，每次存入一个字，后存入的数据依次放入栈的低地址单元中。栈指针SP每次减2，由栈指针SP指出当前栈顶的位置，数据存取时采用后进先出的方式

## Slide 24: 2.4 外部设备和接口
外部设备是计算机系统的不可缺少的重要组成部分。通过输入设备把程序和数据输入计算机主机（CPU和内存），通过输出设备把结果输出给用户或保存起来。
根据不同用途，接口中的寄存器（端口）分为以下3类。
（1）数据端口
（2）控制端口
（3）状态端口
CPU与I／O接口中端口的信息传输也都是通过数据总线进行的。

## Slide 25: 2.5 32位80X86 CPU 的工作模式
实模式
保护模式
虚拟8086模式